国土数値情報（空港）

製品仕様書

第2.4版

平成28年3月

国土交通省国土政策局

【改定履歴】

| 版 | 更新日 | 改定内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1.0版 | 2006年3月 | 地理情報標準プロファイル（JPGIS）ver.1.0準拠 |
| 第1.1版 | 2007年5月 | ・空港の属性“空港コード”の削除 ･調査内容の属性“年間閉鎖日”の削除 |
| 第2.0版 | 2010年3月 | 地理情報標準プロファイル（JPGIS）のバージョンアップに伴う改訂（符号化仕様はGML準拠） |
| 第2.1版 | 2012年3月 | GML形式への変換作業に伴い，全体の見直しを実施 |
| 第2.3版 | 2014年3月 | 統一フォーマット形式の変換作業に伴い、見直しを実施 |
| 第2.4版 | 2016年3月 | 属性の修正 |

目次

1 概覧	1

1.1 空間データ製品仕様書の作成情報	1

1.2 目的	1

1.3 適用範囲	1

1.4 引用規格	2

1.5 用語と定義	2

1.6 略語	2

1.7 参考資料	2

2 適用範囲	3

2.1 適用範囲識別	3

2.2 階層レベル	3

3 データ製品識別	3

3.1 製品仕様識別	3

4 データ内容および構造	4

4.1 応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書	4

4.1.1 国土数値情報応用スキーマパッケージ	4

4.1.2 国土骨格パッケージ	5

4.1.3 空港パッケージ	6

4.1.4 共通パッケージ	12

4.2 空間スキーマプロファイル	12

4.3 時間スキーマプロファイル	12

5 参照系	12

5.1 座標参照系	12

5.2 時間参照系	12

6 データ品質	13

7 データ製品配布	18

7.1 配布書式情報	18

7.2 配布媒体情報	18

8 メタデータ	19

付属資料

付属資料-1　符号化仕様作成のためのタグ一覧	1

付属資料-2　符号化仕様	3

# 概覧

## 空間データ製品仕様書の作成情報

本製品仕様書の作成に関する情報は以下のとおりとする。

- 空間データ製品仕様書の題名：国土数値情報（空港）製品仕様書　第2.4版

- 日付：2016年3月14日

- 作成者：国土交通省 国土政策局 国土情報課

- 言語：日本語

- 分野：運輸

- 文書書式：PDF

## 目的

国土数値情報は，国土形成計画，国土利用計画などの国土計画の策定や実施の支援のために作られたものであるが，各分野で広く利用されることも想定している。

本データは，全国の公共用空港・飛行場について，範囲（面），標点位置（点），ターミナルビル位置（点），種別（空港整備法に基づく第一種～第三種空港，共用飛行場等），名称，設置者・管理者，特定飛行場指定状況等を整備したものである。

## 適用範囲

本製品仕様書が適用されるデータの適用範囲は以下のとおりである。

- 空間範囲

日本全国

- 時間範囲

昭和59年度　（作成時点：平成13年6月末）

## 引用規格

本製品仕様書は以下の規格から引用する。

- 地理情報標準プロファイル（JPGIS）第2.1 版　平成21年5月

## 用語と定義

本製品仕様書で使用される専門用語とその定義は，以下の資料に従う。

- 地理情報標準プロファイル（JPGIS）第2.1版「附属書5（規定） 定義」

- 国土交通省国土政策局GISホームページ　ガイダンス

URL：http：//www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/gis/guidance/index.html

## 略語

本製品仕様書で使用される略語は，以下のとおりとする。

- JPGIS  Japan Profile for Geographic Information Standards

- JMP    Japan Metadata Profile

- UML    Unified Modeling Language

## 参考資料

国土数値情報で使用されるコードリスト等については，以下のサイトを参照。

国土数値情報ダウンロードサービス

URL：http：//nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

# 適用範囲

本製品仕様書の適用範囲は次のとおりとする。

## 適用範囲識別

国土数値情報（空港）製品仕様書第2.3版適用範囲

## 階層レベル

データ集合

# データ製品識別

## 製品仕様識別

本製品仕様書に基づくデータ製品の識別は，次のとおりとする。

- 空間データ製品の名称

国土数値情報（空港）データ

- 日付

2016年3月14日

- 問合せ先

国土交通省 国土政策局　国土情報課

電話 ：03-5253-8111　　FAX：03-5253-1569

Email：nsdijp@mlit.go.jp

- 地理記述

全国

# データ内容および構造

本章では，本製品仕様書が扱う国土数値情報に関するUMLクラス図および定義文書を記す。

## 応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書

### 国土数値情報応用スキーマパッケージ

このパッケージは，国土数値情報応用スキーマを構成する各パッケージの依存関係を示したものである。国土数値情報応用スキーマは，国土数値情報を分類したパッケージと，国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリスト等をまとめた共通パッケージより構成される。国土数値情報応用スキーマに含まれる地物およびメッシュは，指定地域や沿岸域等のカテゴリにおいて定義される。

### 国土骨格パッケージ

このパッケージは，国土骨格に関するパッケージをまとめたものである。

### 空港パッケージ

このパッケージは，空港に関する内容をまとめたものである。

#### 応用スキーマクラス図

#### 応用スキーマ文書

空港

公共用空港・飛行場。

原典資料を次に示す。

平成16年度国土数値情報（空港）データ，空港管理状況調書（国土交通省航空局HP），日本の空港（日本航空技術協会），全国空港ターミナルビル要覧（全国空港ビル協会），数字でみる航空（国土交通省航空局監修・航空振興財団発行），航空統計要覧（日本航空協会　2006年版），関係法令，各空港のＨＰなど

上位クラス：

抽象/具象区分：具象

属性

範囲：GM_Surface

空港区域の位置。

行政区域コード[1..*]：行政コード

都道府県コードと市区町村コードからなる，行政区を特定するためのコード。

JIS規格（JIS X 0401，JIS X 0402）に準拠する。

- 定義域

JIS規格が定める5桁のコード値。

空港コード[0..1]：Integer

各行政区域で一意となるよう連番で定義する二桁のコード。

※平成16年度に作成されたデータだけがもつ属性。平成19年度以降に作成されるデータはこの属性をもたない。

種別：空港種別コード

空港整備法に基づく，空港の種類による区別。

- 定義域

「空港種別コード」がとりうる値。

列挙値

空港整備法に基づく第一種空港

空港整備法に基づく第二種空港

その他の公共飛行場

空港整備法に基づく第三種空港

自衛隊，米軍との共用飛行場

供用中・建設中の区別：供用状況コード

空港が供用されているか建設中かの区別。

- 定義域

「供用状況コード」がとりうる値。

列挙値

併用中

建設中

名称：CharacterString

空港の正式名称。

- 定義域

ひらがな，カタカナ，漢字，数字等による文字列。

設置者：設置者・管理者コード

空港を設立した組織。

- 定義域

「設置者・管理者コード」がとりうる値。

| コード | 対応する内容 |
| --- | --- |
| 1 | 国土交通大臣 |
| 2 | 防衛大臣 |
| 3 | 米軍 |
| 4 | 公団 |
| 5 | 都道府県 |
| 6 | 市町村 |

管理者：設置者・管理者コード

空港を管理している組織。

- 定義域

「設置者・管理者コード」がとりうる値。

| コード | 対応する内容 |
| --- | --- |
| 1 | 国土交通大臣 |
| 2 | 防衛省 |
| 3 | 米軍 |
| 4 | 公団 |
| 5 | 都道府県 |
| 6 | 市町村 |

特定飛行場の指定状況：特定飛行場指定状況コード

「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」によ

って，特定の指定を受けているかどうかの区別。

- 定義域

「特定飛行場指定状況コード」がとりうる値。

| コード | 対応する内容 |
| --- | --- |
| 1 | 「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に 関する法律」に基づく特定飛行場で，かつ周辺整備空港に指定 されている場合 |
| 2 | 周辺整備空港に指定されていない特定飛行場 |
| 3 | 特定飛行場以外 |

運用時間（開始）[0..1]：TM_Period

1 日のうちで，空港の運用が開始・終了する時刻。

- 定義域

「時」，「分」ともに，2 桁の整数で記述し，「時」と「分」の間には，スペー　　　スをいれる。

例： 7 時30 分の場合 → 「07 30」

0 時0 分の場合 → 「00 00」

（運用時間が24 時間の場合，開始時刻は0 時0 分とする）

定期便の有無[0..1]：定期便の有無コード

当該空港に定期便があるかどうかの区別。

- 定義域

「定期便の有無コード」がとりうる値。

| コード | 対応する内容 |
| --- | --- |
| 1 | ジェット定期便が就航している場合 |
| 2 | プロペラ定期便が就航している場合 |
| 3 | 定期便が就航していない場合 |

関連役割：

ターミナルビル[1..*] ：ターミナルビル

当該空港に存在するターミナルビル。

標点[1.. *] ：標点

当該空港に存在する標点。

滑走路[1.. *] ：滑走路

当該空港に存在する滑走路。

調査内容[1.. *]：調査内容

1日当たり着陸回数や乗降客数など，当該空港について行われる毎年の調査の内

容。

ターミナルビル

抽象/具象区分：具象

属性

地点：GM_Point

ターミナルビルの位置。

標点

抽象/具象区分：具象

属性

地点：GM_Point

標点の位置。

調査内容

抽象/具象区分：具象

属性

調査年：TM_Instant

調査を行った時期。

- 定義域

昭和や平成などの元号で「年」のみを記す。

1 日あたりの着陸回数：Integer

当該空港の，１年間の着陸回数を365 日で除した値。

1 日あたりの乗降客数：Integer

当該空港の，１年間の乗降客数を365 日で除した値。

年間閉鎖日[0..1]：Integer

※平成16年度に作成されたデータだけがもつ属性。平成19年度以降に作成されるデータはこの属性をもたない。

### 共通パッケージ

このパッケージは，国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリストをまとめたものである。

コードリストについては，本製品仕様書「1.7 参考資料」の参照先を参照。

## 空間スキーマプロファイル

国土数値情報の空間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル（JPGIS）第2.1版　空間スキーマ」を採用する。

## 時間スキーマプロファイル

国土数値情報の時間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル（JPGIS）第2.1版　時間スキーマ」を採用する。

# 参照系

## 座標参照系

参照系識別子：JGD2000 / (B, L), TD / (B, L)

## 時間参照系

参照系識別子：GC/JST

# データ品質

| 品質要素 | 完全性・過剰 |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | 空港 |
| データ品質評価尺度 | データ集合と，参照データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一 対一の比較を行い，対応が成立した個数を数え，データ集合内に存在する過剰なデ ータ（エラー）の割合（誤率）を計算する。次の場合エラーとする。 • 参照データと対応関係がとれない地物インスタンスがデータ集合内に存在する 場合。 • データ集合内に同一の地物インスタンスが重複して存在する場合。本体を除き， 重複している余分なデータの個数をすべてエラーとして数える。 誤率（%）＝（過剰なデータ数／参照データに含まれるデータの総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 ①地物型の識別ができるように，適用範囲に含まれるデータ（地物インスタンス） を表示又は出力する。 ②データ品質評価尺度に基づき，誤率を計算する。 ③計算した誤率と適合品質水準とを比較し，以下の判定式に基づき合否を判定す る。 誤率＝0% であれば“合格” 誤率＞0% であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 過剰なデータの割合：0% |

| 品質要素 | 完全性・漏れ |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | 空港 |
| データ品質評価尺度 | データ集合と，参照データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一 対一の比較を行い，対応が成立した個数を数え，データ集合から漏れているデータ （エラー）の割合（誤率）を計算する。次の場合，エラーとする。 • 参照データと対応すべき地物インスタンスが，データ集合内に存在しない場合。 誤率（%）＝（漏れのデータ数／参照データに含まれるデータの総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 ①地物型の識別ができるように，適用範囲に含まれるデータ（地物インスタンス） を表示又は出力する。 ②データ品質評価尺度に基づき，誤率を計算する。 ③計算した誤率と適合品質水準とを比較し，以下の判定式に基づき合否を判定す る。 誤率＝0% であれば“合格” 誤率＞0% であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | データの漏れの割合：0% |

| 品質要素 | 論理一貫性・書式一貫性 |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | データ集合全体 |
| データ品質評価尺度 | データ集合の書式（フォーマット）が，整形式となっていない箇所（XML 文書の 構文として正しくない箇所）の割合（誤率）を計算する。データ集合は，整形式の XML 文書（Well-Formed XML）でなければならない。 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 データ集合のファイルの書式がXML の文法（構文）に適合しているか，検査プロ グラム（XML パーサなど）によって評価する。一つ以上のエラーがあれば，“不合 格”とする。 |
| 適合品質水準 | XML 文書の構文のエラーの割合：0% |

| 品質要素 | 論理一貫性・概念一貫性 |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | データ集合全体 |
| データ品質評価尺度 | 符号化仕様が規定するXML スキーマに対する，データ集合に存在する矛盾の割合 （誤率）を計算する。データ集合は，妥当なXML 文書（Valid XML document）で なければならない。 XML スキーマに対するXML 文書の妥当性の検査に加え，次の項目についても検査 する。 ■地物に関する検査項目 地物インスタンスの型（地物型）が，応用スキーマが規定する地物型と合致しない 場合エラーとする。 ■空間スキーマに関する検査項目 データ集合内のどの地物インスタンスからも参照されない幾何要素が存在する場 合，エラーとする。 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 応用スキーマを表現するXML スキーマとデータ集合に矛盾がないか，検査プログ ラム（バリデータなど）によって検査する。一つ以上のエラーがあれば，“不合格” とする。 |
| 適合品質水準 | 符号化仕様のXML スキーマに対する矛盾の割合：0% |

| 品質要素 | 論理一貫性・定義域一貫性 |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | データ集合全体 |
| データ品質評価尺度 | 地物属性インスタンスの値が，応用スキーマに規定される定義域の範囲に含まれて いない場合，その個数をエラーとして数え，その割合（誤率）を計算する。 誤率（%）＝（定義域外の値をもつ地物属性の数／データ集合内の地物属性の総数） ×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 属性の値が，主題属性の定義域並びに地物の空間及び時間範囲の定義域の中にある か，検査プログラムによって検査する。一つ以上のエラーがあれば，“不合格”と する。 |
| 適合品質水準 | 地物属性の定義域一貫性のエラーの割合：0% |

| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | 空港 |
| データ品質評価尺度 | XML 文書として記録されるデータ集合がもつ位相属性及び位相を含む幾何属性の 一貫性を検査し，エラーの割合（誤率）を計算する。 誤率（%）＝（位相一貫性のエラーの数／検査対象となるアイテムの総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 位置の関係の一貫性が保たれているか，検査プログラムによって検査する。一つ以 上のエラーがあれば，“不合格”とする。 |
| 適合品質水準 | 位相一貫性のエラーの割合：0% |
| データ品質適用範囲 | ターミナルビル |
| データ品質評価尺度 | データ集合内の標点，ターミナルビルが，該当する空港に囲まれる範囲内に存在し ない場合，その個数をエラーとして数え，その割合（誤率）を計算する。 誤率 (%) ＝（範囲内に存在しない地物の数／データ集合内の地物の総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 検査プログラムによって検査する。一つ以上のエラーがあれば，“不合格”とする。 |
| 適合品質水準 | 位相一貫性のエラーの割合：0% |

| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | 標点 |
| データ品質評価尺度 | データ集合内の地物の位置座標の値が，参照データがもつ座標値と一致しない場 合，その個数をエラーとして数え，その割合（誤率）を計算する。 誤率（%）＝（異なる座標値をもつ地物の数／データ集合内の地物の総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 座標値が，参照データの座標値と一致するか，検査プログラムによって検査する。 一つ以上のエラーがあれば，“不合格”とする。 |
| 適合品質水準 | 絶対正確度のエラーの割合：0% |

| 品質要素 | 主題正確度・分類の正しさ |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | データ集合全体 |
| データ品質評価尺度 | データ集合と，参照データとの比較を行い，地物型が正しく特定されていないデー タ数を数え，その割合（誤率）を計算する。 誤率（%）＝（地物型が正しく特定されていないデータ数／参照データに含まれる データの総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 ①地物型が識別できるように，適用範囲に含まれるデータ（地物インスタンス）を 表示又は出力する。 ②データ品質評価尺度に基づき，誤率を計算する。 ③計算した誤率と適合品質水準を比較し，以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧誤率”であれば“合格” “適合品質水準＜誤率”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 地物型の分類のエラーの割合：0% |

| 品質要素 | 主題正確度・非定量的主題属性の正しさ |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | 空港 |
| データ品質評価尺度 | データ集合と，参照データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一 対一の比較を行い，データ集合内に存在する誤った地物属性インスタンス（エラー） の割合（誤率）を計算する。次の場合，エラーとする。 • 地物属性“行政区域コード”の内容が正しくない場合。 • 地物属性“種別”の内容が正しくない場合。 • 地物属性“供用中・建設中の区別”の内容が正しくない場合。 • 地物属性“名称”の内容が正しくない場合。 • 地物属性“設置者”，“管理者”の内容が正しくない場合。 • 地物属性“特定飛行場の指定状況”の内容が正しくない場合。 • 地物属性“運用時間（開始）” ，“運用時間（終了）”の内容が正しくない場合。 • 地物属性“定期便の有無”の内容が正しくない場合。 誤率（%）＝（地物属性のエラー数／検査した地物属性の総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 ①地物属性の値が識別できるように，適用範囲に含まれるデータ（地物インスタン ス）を表示又は出力する。 ②データ品質評価尺度に基づき，誤率を計算する。 ③計算した誤率と適合品質水準を比較し，以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧誤率”であれば“合格” “適合品質水準＜誤率”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 非定量的な主題属性のエラーの割合：0% |

| 品質要素 | 主題正確度・定量的主題属性の正しさ |
| --- | --- |
| データ品質適用範囲 | 滑走路 |
| データ品質評価尺度 | データ集合と，参照データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一 対一の比較を行い，データ集合内に存在する誤った地物属性インスタンス（エラー） の割合（誤率）を計算する。次の場合，エラーとする。 ・地物属性"滑走路延長"の値が一致しない場合。 ・地物属性"滑走路幅"の値が一致しない場合。 誤率 (%) ＝（地物属性のエラー数／検査した地物属性の総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 ①地物属性の値が識別できるように，適用範囲に含まれるデータ（地物インスタン ス）を表示又は出力する。 ②データ品質評価尺度に基づき，誤率を計算する。 ③計算した誤率と適合品質水準を比較し，以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧誤率”であれば“合格” “適合品質水準＜誤率”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 定量的な主題属性のエラーの割合：0% |
| データ品質適用範囲 | 調査内容 |
| データ品質評価尺度 | データ集合と，参照データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一 対一の比較を行い，データ集合内に存在する誤った地物属性インスタンス（エラー） の割合（誤率）を計算する。次の場合，エラーとする。 ・地物属性"1 日あたりの着陸回数"の値が一致しない場合。 ・地物属性"1 日あたりの乗降客数"の値が一致しない場合。 誤率 (%) ＝（地物属性のエラー数／検査した地物属性の総数）×100 |
| データ品質評価手法 | 全数検査を実施する。 ①地物属性の値が識別できるように，適用範囲に含まれるデータ（地物インスタン ス）を表示又は出力する。 ②データ品質評価尺度に基づき，誤率を計算する。 ③計算した誤率と適合品質水準を比較し，以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧誤率”であれば“合格” “適合品質水準＜誤率”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 定量的な主題属性のエラーの割合：0% |

# データ製品配布

## 配布書式情報

- 書式名称

JPGIS 第2.1版 附属書12（規定）地理マーク付け言語（GML）

- 符号化仕様

国土数値情報応用スキーマのXML Schemaは、JPGIS 第2.1版 附属書12の符号化規則に従う。また、国土数値情報応用スキーマが参照する基本データ型スキーマ、空間スキーマ、時間スキーマ等の標準スキーマのXML Schemaは、次のURLに掲載されているXML Schemaを使用する。

http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19136_Schemas/

国土数値情報（空港）応用スキーマのXML Schemaで使用する名前空間および名前空間接頭辞は次のとおりとし，XMLSchemaについては付属資料を参照のこと。

名前空間：http：//nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app

名前空間接頭辞：ksj

- 文字集合

UTF-8

- 言語

日本語を使用する。

## 配布媒体情報

- 単位

全国

- 媒体名

下記サイトよりダウンロード。下記サイトでは，国土数値情報を無償で一般公開している。

国土数値情報ダウンロードサービス（JPGIS準拠データ）

URL：http：//nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

# メタデータ

本製品仕様書のメタデータは，JMP2.0を採用する。

国土数値情報（空港）製品仕様書　第2.1版

付属資料

# 付属資料-1　符号化仕様作成のためのタグ一覧

|  |  | クラス | 属性・関連役割 | 型 | タグ名 | 英語名（属性・関連役割のみ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国土骨格 |  |  |  |  |
|  | C28：空港 |  |  |  |  |
|  |  | 空港 |  |  | Airport | airport |
|  |  |  | 範囲 | GM_Surface | bounds | bounds |
|  |  |  | 行政区域コード | 行政コード | administrativeAreaCode | administrative area code |
|  |  |  | 種別 | 空港種別コード | type | type |
|  |  |  | 供用中・建設中の区別 | 供用状況コード | serviceStatusType | service status type |
|  |  |  | 名称 | CharacterString | name | name |
|  |  |  | 設置者 | 設置者・管理者コード | installationPerson | installation personnel |
|  |  |  | 管理者 | 設置者・管理者コード | administrator | administrator |
|  |  |  | 特定飛行場の指定状況 | 特定飛行場指定状況コード | designationStatusOfSpecificAirports | designation status of specific airports |
|  |  |  | 運用時間 | TM_Period | operationTime | operation time |
|  |  |  | 定期便の有無 | 定期便の有無コード | regularFlight | regular flight |
|  |  |  | 滑走路 | 滑走路 | runway | runway |
|  |  |  | 標点 | 標点 | airportReferencePoint | airport reference point |
|  |  |  | ターミナルビル | ターミナルビル | terminalBuilding | terminal building |
|  |  |  | 調査内容 | 調査内容 | surveyContent | survey content |
|  |  | 滑走路 |  |  | Runway | runway |
|  |  |  | 滑走路延長 | Integer | length | field length |
|  |  |  | 滑走路幅 | Integer | width | width |
|  |  | 標点 |  |  | AirportReferencePoint | airport reference point |
|  |  |  | 地点 | GM_Point | position | position |
|  |  | ターミナルビル |  |  | TerminalBuilding | terminal building |
|  |  |  | 地点 | GM_Point | position | position |
|  |  | 調査内容 |  |  | SurveyContent | survey content |
|  |  |  | 調査年 | TM_Instant | surveyYear | survey year |
|  |  |  | 1日あたりの着陸回数 | Integer | numberOfLandingsPerDay | number of landings per day |
|  |  |  | 1日あたりの乗降客数 | Integer | numberOfPassengersPerDay | number of passengers per day |

# 付属資料-2　符号化仕様

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:ksj="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app" elementFormDefault="qualified" version="2.1">

<!-- 外部参照 -->

<xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19136_Schemas/gml.xsd"/>

<xsd:include schemaLocation="Ksj_Common.xsd"/>

<!-- 基底要素 -->

<xsd:element name="Dataset">

<xsd:complexType>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element ref="gml:AbstractGML"/>

<xsd:element ref="gml:CompositeValue"/>

</xsd:choice>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<!-- 要素定義 -->

<xsd:element name="TerminalBuilding" type="ksj:TerminalBuildingType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="TerminalBuildingType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>ターミナルビル</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="position" type="gml:PointPropertyType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>地点</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TerminalBuildingPropertyType">

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element ref="ksj:TerminalBuilding"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

<xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TerminalBuildingMemberType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractMemberType">

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element ref="ksj:TerminalBuilding"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="AirportReferencePoint" type="ksj:AirportReferencePointType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="AirportReferencePointType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>標点</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="position" type="gml:PointPropertyType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>地点</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AirportReferencePointPropertyType">

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element ref="ksj:AirportReferencePoint"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

<xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AirportReferencePointMemberType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractMemberType">

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element ref="ksj:AirportReferencePoint"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Airport" type="ksj:AirportType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="AirportType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>空港</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="bounds" type="gml:SurfacePropertyType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>範囲</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="administrativeAreaCode" type="gml:CodeType" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>行政区域コード</xsd:documentation>

<xsd:appinfo>

<gml:defaultCodeSpace>AdministrativeAreaCode.xml</gml:defaultCodeSpace>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="airportCode" type="xsd:integer" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>空港コード</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="type" type="ksj:AirportTypeCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>種別</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="serviceStatusType" type="ksj:ServiceStatusCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>供用中･建設中の区別</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="name" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>名称</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="installationPerson" type="ksj:InstallationPerson_AdministratorCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>設置者</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="administrator" type="ksj:InstallationPerson_AdministratorCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>管理者</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="designationStatusOfSpecificAirports" type="ksj:DesignationStatusOfSpecificAirportsCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>特定飛行場の指定状況</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="operationTime" type="gml:TimePeriodPropertyType" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>運用時間</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="regularFlight" type="ksj:RegularFlightCodeType" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>定期便の有無</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="airportReferencePoint" type="ksj:AirportReferencePointMemberType" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>標点</xsd:documentation>

<xsd:appinfo>

<sch:pattern>

<sch:rule context="ksj:Airport">

<sch:report test="ksj:airportReferencePoint/@owns='true'">This property is a composition, values must be owned.</sch:report>

</sch:rule>

</sch:pattern>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="runway" type="ksj:RunwayPropertyType" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>滑走路</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="surveyContent" type="ksj:SurveyContentPropertyType" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>調査内容</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="terminalBuilding" type="ksj:TerminalBuildingMemberType" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>ターミナルビル</xsd:documentation>

<xsd:appinfo>

<sch:pattern>

<sch:rule context="ksj:Airport">

<sch:report test="ksj:terminalBuilding/@owns='true'">This property is a composition, values must be owned.</sch:report>

</sch:rule>

</sch:pattern>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AggregationAttributeGroup"/>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AirportPropertyType">

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element ref="ksj:Airport"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

<xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AirportMemberType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractMemberType">

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element ref="ksj:Airport"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="SurveyContent" type="ksj:SurveyContentType" substitutionGroup="gml:AbstractGML"/>

<xsd:complexType name="SurveyContentType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>調査内容</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractGMLType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="surveyYear" type="gml:TimeInstantPropertyType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>調査年</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="numberOfLandingsPerDay" type="xsd:integer">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>1日あたりの着陸回数</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="numberOfPassengersPerDay" type="xsd:integer">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>1日あたりの乗降客数</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="numberOfClosingDaysPerYear" type="xsd:integer" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>年間閉鎖日</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SurveyContentPropertyType">

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element ref="ksj:SurveyContent"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

<xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SurveyContentMemberType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractMemberType">

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element ref="ksj:SurveyContent"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Runway" type="ksj:RunwayType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>

<xsd:complexType name="RunwayType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>滑走路</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="length" type="xsd:integer"/>

<xsd:element name="width" type="xsd:integer"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RunwayPropertyType">

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ksj:Runway"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="ServiceStatusCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>供用状況コード</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="建設中"/>

<xsd:enumeration value="供用中"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="DesignationStatusOfSpecificAirportsCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>特定飛行場指定状況コード</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づく特定飛行場で、かつ周辺整備空港に指定されている場合"/>

<xsd:enumeration value="周辺整備空港に指定されていない特定飛行場"/>

<xsd:enumeration value="特定飛行場以外"/>

<xsd:enumeration value="未定"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="AirportTypeCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>空港種別コード</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="空港整備法に基づく第一種空港"/>

<xsd:enumeration value="空港整備法に基づく第二種空港"/>

<xsd:enumeration value="その他の公共飛行場"/>

<xsd:enumeration value="空港整備法に基づく第三種空港"/>

<xsd:enumeration value="自衛隊、米軍との共用飛行場"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="RegularFlightCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>定期便の有無コード</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:union memberTypes="ksj:RegularFlightCodeEnumType ksj:RegularFlightCodeOtherType"/>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="RegularFlightCodeEnumType">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="1">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>ジェット定期便が就航している場合</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="2">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>プロペラ定期便が就航している場合</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="3">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>定期便が就航していない場合</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="RegularFlightCodeOtherType">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="other: \w{2,}"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="InstallationPerson_AdministratorCodeType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>設置者・管理者コード</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:union memberTypes="ksj:InstallationPerson_AdministratorCodeEnumType ksj:InstallationPerson_AdministratorCodeOtherType"/>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="InstallationPerson_AdministratorCodeEnumType">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="1">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>国土交通大臣</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="2">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>防衛大臣</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="3">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>米軍</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="4">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>公団</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="5">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>都道府県</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="6">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:description>市町村</gml:description>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="InstallationPerson_AdministratorCodeOtherType">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="other: \w{2,}"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:schema>